Lucrare de laborator

Proba experimentală pe echipe

Tema lucrării

Determinarea coeficientului de frecare la alunecarea unui fir pe un disc fix

Aveţi la dispoziţie: suporturi cu mufă – 3 bucaţi; tije Φ = 10mm, L = 500 mm – 3 bucăţi; mufe universale – 3 bucăţi, un fir de aţă,  scripeţi ficşi – 2 bucăţi; disc fix cu tijă; cârlig pentru greutăţi crestate cu masa de 10g, greutăţi crestate cu masa de 5g şi 10g, cârlige duble; balanță electronică; raportor.

Sarcini de lucru:

- Realizați montajul a cărui schemă este prezentată în figura de mai jos.

- Reprezentați grafic forţele care acţionează asupra elementelor din sistem.

- Descrieți o metodă prin care să determinați coeficientul de frecare la alunecare dintre firul considerat foarte uşor şi discul fix.

- Pornind de la relaţia prezentată în Notă, deduceţi expresia de calcul a coeficientului de frecare la alunecare.

- Completați tabelul de date experimentale cu mărimile fizice ale căror valori trebuie determinate și realizați cel puțin 4 măsurători.

- Folosind datele experimentale, determinați valoarea coeficientului de frecare la alunecare şi prezentaţi rezultatul (valoarea medie şi eroarea absolută).

- Cum variază coeficientul de frecare la alunecare cu unghiul α? Arătaţi dependenţa printr-o reprezentare grafică µ=f(α).

- Enumerați cel puțin trei surse de erori în determinarea valorii coeficientului de frecare la alunecare și metode de reducere a acestora.

α

Notă:

- Pentru un fir foarte uşor, care alunecă uniform cu frecare peste un disc fix şi pentru valori ale unghiului α cuprinse între 0° şi 90°, se demonstrează că între tensiunile de la capetele firului aflate în contact cu discul, există relaţia:

T2= T1

- Toate sarcinile de lucru sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 1,5 ore.

FOAIA DE RĂSPUNSURI

Descrieți metodă prin care determinați coeficientul de frecare la alunecare.

Reprezentați situația printr-un desen, punând în evidență forțele care se exercită asupra fiecărui corp din sistem.

Scrieți relațiile care vă permit determinarea coeficientului de frecare la alunecare.

Completați tabelul de date experimentale cu mărimile fizice ale căror valori trebuie determinate și realizați cel puțin 4 măsurători.

| Nr. det |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Folosind datele experimentale, determinați valoarea coeficientului de frecare, explicaţi modul în care variază coeficientul de frecare la alunecare cu unghiul α, realizaţi reprezentarea grafică folosind hartie milimetrica.

Enumerați cel puțin trei surse de erori în determinarea valorii coeficientului de frecare precum și metodele de reducere a acestora.

Enumerați cel puțin trei surse de erori în determinarea valorii coeficientului de frecare și metode de reducere a acestora.